## Slide 2: Introduction to Parallel Architecture 并行计算系统体系结构概述
袁平鹏

## Slide 3: 目录
什么是计算系统体系结构
并行计算机系统结构模型
并行计算性能评测

## Slide 4
Notes: 三门五朝，左祖右庙，前朝后寝，中轴对称
“三朝五门”是从周朝起就确立的一项宫殿制度。《周礼》、《礼记》、《仪礼》中都提出过“天子诸侯皆三朝”的说法。“三朝五门”是指五道门将皇宫分为三个不同的行政区域。
“五门”指的是皋门（皇宫最外层的大门）、库门（皇宫仓库之门）、雉门（皇宫的宫门）、应门（治朝之门，取君王应天之命而为人君之意）、路门（燕朝之门，门内即为天子及妃嫔燕居之所）。对应到故宫中的“五门”在明朝时期为：大明门、承天门（天安门）、端门、午门、奉天门（太和门）。在清朝时期为：天安门、端门、午门、太和门和乾清门。
“五门”划分出的三个行政区域称“三朝”，分别是：外朝，治朝，燕朝。外朝的主要功能是举办大规模礼仪性朝会，治朝的主要功能是日常议政朝会，燕朝的主要功能是定期朝会。
“外朝”是公布法令、举行大典、对天下百姓发布谕旨的场所，其位置在承天门（天安门）以外。每当国家有最重要的事情需要宣布时，文武百官便在奉天殿（太和殿）跪听皇帝诏书，然后全体移步至承天门（天安门）外等待仪卫官在承天门（天安门）上再一次宣读诏书。然后诏书被装入礼器缓慢降下，由在下面等待的礼部官员接下诏书，护送至礼部大堂，刻版印刷，颁行天下。
“治朝”是帝王日常朝会治事、处理诸臣奏章的场所，其位置在午门以内。值得一提的是，明清皇帝上早朝并非像电视剧中演绎的那样，文武百官在皇宫大殿上向皇帝奏报军国大事，而是在一个被称为“御门”的地方举行例行朝会。明朝“御门听政”地点在奉天门（太和门）。清朝入关之初承袭明制，也是在太和门“御门听政”。康熙六年七月初七日（1667年8月19日），年满十四岁的康熙帝诏命“躬亲大政”。同日，他宣布“御乾清门听政”，并令“嗣后日以为常”。自此，清朝“御门听政”的地点就改为了乾清门，这里就成为了清王朝的“治朝”之处，而“燕朝”也随之退至乾清门内。

## Slide 5: (高性能)计算机演化
1
103
106
109
1012
1015
KiloOPS
MegaOPS
GigaOPS
TeraOPS
PetaOPS
One OPS
1951
Univac 1
1949
Edsac
1976
Cray 1
1982
Cray XMP
1988
Cray YMP
1964
CDC 6600
1996
T3E
1823
Babbage Difference Engine
1991
Intel Delta
1997
ASCI Red
2001
Earth Simulator
2003
Cray X1
1943
Harvard Mark 1
1959
IBM 7094
2006
BlueGene/L
2009
Cray XT5
Notes: Maciek might have the updated notes on this.

## Slide 6: 计算机体系结构与计算机组成
计算机设计
指令集设计
Machine Language
Compiler View
"Computer Architecture"
"Instruction Set Processor"
“Building Architect (建筑师)"
计算机硬件设计
Machine Implementation
Logic Designer's View
"Processor Architecture"
"Computer Organization”
Construction Engineer (建筑工程师)
Notes: This shows the difference between the classical definition of a computer architect and a computer hardware designer.

## Slide 7: 计算机体系结构(Computer Architecture) Is …
the attributes of a [computing] system as seen by the programmer, i.e., the conceptual structure and functional behavior, as distinct from the organization of the data flows and controls the logic design, and the physical implementation.
Amdahl, Blaaw, and Brooks, 1964
SOFTWARE
可编程的存储组织
数据类型与数据结构：编码及表示
指令格式
指令集
…

## Slide 8: 计算机体系结构
作用：To design and engineer the various levels of a computer system to maximize performance and programmability within limits of technology and cost.
协调不同抽象层次，屏蔽低层快速的变化
I/O系统
Instr. Set Proc.
编译
操作系统
应用
Digital Design
电路设计
指令集体系结构

## Slide 9: 计算机组成
Logic Designer's View
  基本功能单元的特性及性能
    Registers, ALUs, Shifters, Logic Units, etc.
  组件互连方式
  组件间信息流方式及控制逻辑
ISA实现
…

## Slide 10: 指令集：关键界面
指令集
软件
硬件
良好抽象
  生命期长(portability)
  通用
  对高层方便
  对低层灵活
  变化慢

## Slide 11: 并行体系结构Parallel Architecture
扩展计算机体系结构到支持通信和协同
  Instruction Set Architecture plus Communication Architecture
定义
  Critical abstractions, boundaries, and primitives (interfaces)
  实现了接口（原语）的组织结构 (hw or sw)
编译器, 函数库和操作系统
…
communication
并行计算机是能协同解决问题的一组处理单元

## Slide 12: 并行体系结构Parallel Architecture
涉及:
  资源分配:
    处理单元集合规模？
    处理单元的处理能力？
    成本？
  数据访问、通信和同步
    处理单元如何协作、通信?
    处理器间数据如何传递?
    协同操作原语
  性能和扩展性
    众多处理单元如何对应为整体性能？
    扩展性?
communication

## Slide 13: 分类

## Slide 14: 2 并行计算机系统结构模型
2.1 并行计算机系统互连
2.2 并行计算机系统结构
  2.2.1 并行计算机访存模型
  2.2.2 并行计算机结构模型
Notes: 标准互联网络

## Slide 15: 系统互连
不同带宽与距离的互连技术: 总线、SAN、LAN、MAN、WAN

## Slide 16: 并行计算机系统结构模型
2.2 并行计算机系统结构
  2.2.1 并行计算机访存模型
  2.2.2 并行计算机结构模型

## Slide 17: 存储器层次

## Slide 18: 共享内存
UMA：Uniform Memory Access (global shared memory)
COMA：Cache-only Memory Arch
NUMA：NonUniform Memory Access (distributed shared memory)

## Slide 19: 存储器存取模型( UMA NUMA COMA NORMA)
LM
1
P
1
LM
2
P
2
LM
n
P
n
互
连
网
络
(a)共享本地存储模型
全局互连网络
(b)层次式机群模型
GSM
GSM
GSM
…
…
…
…
P
C
I
N
CSM
P
P
CSM
CSM
群1
…
…
P
C
I
N
CSM
群
N
P
P
CSM
CSM
…
…
NORMA (No-Remote Memory Access)
COMA(Cache-Only Memory Access)
NUMA
UMA
Notes: CSM-群内共享存储器
CIN-机器互连网络
D-目录

## Slide 20: 不同存储结构

## Slide 21: 并行计算机结构模型
Notes: PVP: Parallel Vector Processors
MPP: Massively Parallel Processor

## Slide 22: 并行计算机体系合一结构
SMP(Symmetric Multiprocessor)、MPP(Massively Parallel Processor)、DSM和COW(Cluster of Worksations )并行结构渐趋一致
  大量的节点通过高速网络互连起来

## Slide 23: 4 并行计算性能评测
4.1 并行机的一些基本性能指标
4.2 加速比性能定律
  4.2.1 Amdahl定律
  4.2.2 Gustafson定律

## Slide 24: 性能评价层面
编译器
程序设计语言
应用
数据通路
Transistors
Wires
Pins
ISA
功能单元
(millions) of Instructions per second: MIPS
(millions) of (FP) operations per second: MFLOP/s
Cycles per second (clock rate)
Megabytes per second
单位时间处理请求数量
可编程性、可靠性、能耗？
Notes: 微观评价或组件级评价
宏观评价或系统级评价
算法评价

## Slide 25: 评测粒度
组件：CPU、存储器
操作：开销
机器：并行机/系统
算法

## Slide 26: CPU的某些基本性能指标
工作负载
  执行时间
  浮点运算数
  指令数目
并行执行时间 T comput 为计算时间，T paro 为并行开销时间，T comm为相互通信时间
T n = T comput + T paro+ T comm

## Slide 27: 存储器性能
存储器的层次结构(C,L,B)
估计存储器的带宽
RISC add r1,r2,r3 r 8bytes 100MHz
B = 3*8*100*106 B/s= 2.4GB/s

## Slide 28: 并行操作开销
各计算单元间交换数据引发开销
并行和通信开销：相对于计算很大
  PowerPC (每个周期 15ns 执行4flops; 创建一个进程1.4ms，可执行372000flops)
整体通信可某种程度上降低开销：
  播送（Broadcasting）:P0发送m个字节给所有n个处理器
  收集（Gather）: P0接收所有n个处理器发来的消息；
  散射（Scatter）: P0发送了m个字节的不同消息给所有n个处理器，因此P0最终发送了m n个字节；
  全交换（Total Exchange）:每个P均彼此相互发送m个字节的不同消息给对方，所以总通信量为mn2个字节；
  循环移位(Circular-shift): Pi发送m个字节给Pi+1， Pn-1发送m个字节给P0，通信量为m n个字节。

## Slide 29: 通信开销
开销的测量：乒--乓方法（Ping-Pong Scheme）节点0发送m个字节给节点1；节点1从节点0接收m个字节后，立即将消息发回节点0。总的时间除以2，即可得到点到点通信时间，也就是执行单一发送或接收操作的时间。

## Slide 30: 高性能计算系统性能的评价指标
理论峰值FLOPS（浮点运算每秒）
  峰值＝主频(GHz)*总核心数*4 (4代表每个时钟周期做4次浮点运算)
  例如：10个AMD双路12核刀片（CPU6174，主频2.2）
    总核心数＝10×2×12＝240
    峰值＝2.2×240×4（每个时钟周期执行浮点运算的次数）＝2112GFLOPS＝2.1TFLOPS=2.1万亿次。

## Slide 31: 高性能计算系统性能的评价指标---实测峰值
HPL(Linpach)测试 ---对系统进行整体计算能力的评价
  Linapck测试：采用高斯消去法求解双精度稠密线性代数方程组，结果按每秒浮点运算次数（flops）表示。
  High Performance Linpack (HPL) ：针对大规模并行计算系统的测试。
  用于TOP500与国内TOP100排名依据。
  使用者可以改变问题规模。
  有相当大的优化空间。
系统效率=实测峰值/理论峰值
  目前:一套通过Infiniband网络互连的集群，效率一般在70%以上

## Slide 32: 机器的成本、价格与性/价比
机器的成本与价格
机器的性能/价格比 Performance/Cost Ratio ：系指用单位代价（通常以百万美元表示）所获取的性能（通常以MIPS或MFLOPS表示）

## Slide 33: 算法级性能评测
加速比性能定律
  并行系统的加速比是指对于一个给定的应用，并行算法（或并行程序）的执行速度相对于串行算法（或串行程序）的执行速度加快了多少倍。
  Amdahl 定律
  Gustafson定律

## Slide 34: 加速比(Speedup)与效率
Speedup (n个处理器) =Tserial/Tparallel
  Common mistake:
    比较并行程序在1个处理器上的性能与在n个处理器上的性能
  正确:
    应比较串行程序在单处理器上的性能与并行程序在n个处理器上的性能
efficiency: E = S/n
  E = (Tserial / Tparallel ) / p
  E = Tserial / (p * Tparallel )

## Slide 35: Amdahl 定律
出发点：
  固定的计算负载分布到多个处理器上
  增加处理器加快执行速度，从而达到加速的目的
n：处理器数；
W：问题规模（计算负载、工作负载，给定问题的总计算量）；
  W= Ws +Wp ；
  f是串行分量比例（f = Ws /W）；
  Wp：应用程序中可并行化部分，1-f为并行分量比例；

## Slide 36: Amdahl定律
(1-f)/n
f
1-f
T
serial
f
串行执行时间Tserial =T= Ts +Tp
f = Ts /T
并行执行时间Tparallel =Ts +Tp/n=fT+(1-f)T/n
S= =
=
n→∞时, 上式极限为:S=1/ f

## Slide 37: Amdahl 定律
考虑并行开销
Tparallel =Ts +Tp/n +
S= =
=

## Slide 38: Amdahl定律
Tparallel = {f + (1-f)/n} Tserial + O
Speedup = Tserial / Tparallel
0.5 + 0.25
1.0/0.75 = 1.33
f
1-f
T
serial
f
(1-f)/2
number of processors
n = 2

## Slide 39: Amdahl定律
f
(1-f)
T
serial
f
Tparallel = {f + (1-f)/n} Tserial + O
Speedup = Tserial / Tparallel
number of processors
n = ∞
(1-f)/∞
…
0.5 + 0.0
1.0/0.5 = 2.0

## Slide 40: Amdahl定律(cont’d)

## Slide 41: Gustafson定律
出发点：
  对于很多计算，精度要求很高，而计算时间要求固定不变(如天气预报)。此时为了提高精度，必须加大计算量，相应地亦必须增多处理器数才能维持时间不变
Gustafson加速定律 :
  Sg ==f+N(1-f)=N-(N-1)f
并行开销W o ：
  Sg==

## Slide 42: Gustafson定律（cont‘d)