## Slide 1: Advanced Computer Architecture
高级计算机系统结构（复习题）
-考试时间：1月8号下午

## Slide 2: Amdahl’s Law
enhanced
Fraction
1
ExTimenew
Speedupoverall  ExTimeold 





enhanced 
enhanced
enhanced
old
Speedup
 Fraction
ExTimenew  ExTime  
1  Fraction
1  Fractionenhanced  
Speedupenhanced
Best you could ever hope to do:
maximum
1 - Fractionenhanced 
1
Speedup 

## Slide 3: 例题选讲（1）
考虑下面3个处理器（X,Y和Z），都在一定硅面积（16A）上制造。假 设单个线程的性能随着其使用面积的平方根增长。在上述3种处理器运 行某一程序，这个程序串行的比例是S，而（1-S）为完全可并行的，完 全使用Z中一个小核完成该程序的时间为T。
Processor X
1 large core of area 16A
Processor Y
4 medium cores of area 4A
Processor Z
16 small cores of area A
分别计算3个处理器完成程序的时间。
X：面积是Z小核的16倍，则程序执行时间为1/4；
Y：单个核面积是Z小核的4倍，则串行部分需要S*T/2，4个核并行部 分执行时间为 ((1-S)*T/2)/4，总时间为3S*T/8+T/8
Z：S*T+(1-S)*T/16=15S*T/16+T/16

## Slide 4: 例题选讲（2）
某处理器能够使用DVFS技术来降低处理器的能耗，如果电压降低15%
，则相应的频率也下降15%。请问使用DVFS之后，对于动态能耗和动 态功率的影响?
解 Energy dynamic = Capacitive load × Voltage2
Power dynamic = 1/2×capacitive load×Voltage2×Frequency switched
处理器的晶体管数量不变，则动态能耗之比为：
2
2 
 0.85 0.72
Energynew  (Voltage  0.85)2
Energyold Voltage
动态功率为：
Powernew  0.72  Frequency switched  0.85  0.61
Powerold Frequency switched
动态能量为原来的72%，动态功率为原来的61%

## Slide 5: 例题选讲（3）
Component type | Product | Performance | Power
Processor | Sun Niagara 8-core | 1.2GHz | 72-79 W peak
 | Intel Pentium 4 | 2GHz | 48.9-66 W
DRAM | Kingston X64C3AD2 1 GB | 184-pin | 3.7 W
 | Kingston D2N3 1 GB | 240-pin | 2.3 W
Hard driver | DiamondMax 16 | 5400rpm | 7.0 W read/seek. 2.9 W idle
DiamondMax 9 7200rpm 7.9 W read/seek. 4.0 W idle
假设每个部件处于最大负载，电源功率效率为80%，2GB 240针内存， 7200RPM硬盘。计算Intel P4服务器实际功率是多少？
使用该服务器使用7200RPM（DM9）硬盘，硬盘60%的时间空闲，磁盘 的实际功率是多少？
如果DM9存取数据的时间为DM16的75%，如果两个盘的能耗相同，则
DM9的空闲时间比例是多少？

## Slide 6: 解：
（1）0.8x=66+2*2.3+7.9 则x=99W
（2）0.6*4+0.4*7.9=5.56W
（3）W_DM9=0.75*W_DM16 W_DM9=1 – I_DM9 W_DM16=1 – I_DM16
W_DM9*7.9+I_DM9*4= W_DM16*7+I_DM16*2.9
So: I_DM9=29.8%

## Slide 7
CPU的性能公式
1
f
其中： CYCLE 
CPI是衡量CPU执行指令效率的重要指标。让我们先考虑一个标准测速 程序的全部执行时间Te和其中所有第i种指令的累计时间Ti，易知
Te  IC  CPI  CYCLE, Ti  ICi  CPIi  CYCLE
n
ICi
IC 

i1
比较上面第一式与最后一式，可以得到CPI与CPI i 的关系
i
为所有CPI 的加权平均值
n



ICi  CPIi   CYCLE

i1 i1
 i1 
另一方面，我们又可以写
i  CPIi  CYCLE) 
n n
Te  Ti  (IC
n
IC  CPI  (ICi  CPIi)

n
i1
(  CPIi), 它表明CPI
IC
ICi
i1
或者写为 CPI 
Cycles  Seconds Instruction Cycle
CPU time  Seconds  Instructions 
Pr ogram Pr ogram

## Slide 8: 例题选讲（4）
A计算机指令系统中含有一条特殊的多媒体处理指令，如果不使用这条 指令，A计算机的 MIPS 为400，但执行该指令时，其执行时间是其他 指令的 4 倍；B计算机 MIPS 为600，没有这条指令，但可以用其他10 条指令构成子程序来代替这条指令。有10000行某段程序在A计算机上 顺序执行时，这条多媒体指令出现的比例是20%。假设两台计算机除那 条多媒体指令外，所有指令和指令的执行周期数都相同。问：哪台计算 机先完成同样的计算任务？（需要通过计算结果比较）。
答案：A计算机的指令条数为1 0 0 0 0条，8 0 0 0条以MIPS为4 0 0的速 度执行，2 0 0 0条以MIPS为1 0 0的速度执行。B计算机的指令条数为 8 0 0 0+2 0 0 0 * l 0=2 8 0 0 0条，以MIPS为8 0 0的速度执行。
A计算机执行时间=8000 / (400*10^6) + 2000 / (100*10^6)
=20us+20us=40us
B计算机执行时间=28000 / (600*10^6) =280 / 6=46.6us
所以，A计算机先完成
MIPS *106
指令数
执行时间

## Slide 9: 
例题选讲（5）
CPU性能问题：
CPU的动态功率为：
kiCiV Aif
Pdyn 
2
iunits
某8核MCPUx能够动态启动和关闭工作的核，假设某一程序80%部分可 以并行执行，不考虑L1$，L2$对于计算过程和功耗的影响，CPl 在两 种情况下都不变；在单核运行时，程序执行的时间为T0，P0为运行功 率 。下面有两个调度方案，请分别计算该程序运行在两种情况下的实 际功耗。
  只使用一个核，其它核关闭，CPU电压不变，电压增加10%，主 频增加25%;
  使用全部8个核，CPU电压增加10%，主频不变。

## Slide 10: 解答
T0为程序原来执行的时间，P0为单核执行不改变时的功率，其 执行程序的总能耗为W0= T0*P0
（1）T1 = T0 / (1+0.25) = 0.8*T0 P1 = (1+10%)2*(1+25%)*P0
=1.5125*P0 W1=T1*P1=1.21 W0
（2）T2 = (20%+80% / 8)*T0=30%T0 P2=(1+10%)2*8*P0
=9.68*P0 W2=T2*P2=2.904 W0

## Slide 11: 副本可靠性模型（6）
S
0
S
1
S
4
L1
L0
L3
L4
L5
L6
L8
L9
Fi mirror
User
S：站点可用性 e.g., 99%
L：连接可用性 e.g., 95%
A = SL + (1 – SL)SL
Primary site can be reached
Mirror site can be reached
S2
S3
L2
L7
Fi home
Data unavailability reduced from 5.95% to 0.35%
Availability improved from  94% to 99.65%
Duplicated availability = 2SL – (SL)2 Unavailability = 1 – 2SL + (SL)2
= (1 – SL)2 = 0.35%
Primary site inaccessible

## Slide 12: 例题选讲（7）
在下面Tomasulo结构上执行指令，分别计算每条指 令写结果阶段的时间（时钟周期数），并画出相应的 时空图。
（注：写不下了图在下页）
Latency
LD | F6 | 34+ | R2 | 1
LD | F2 | 45+ | R3 | 1
MULTD | F0 | F2 | F4 | 10
SUBD | F8 | F6 | F2 | 2
DIVD | F10 | F0 | F6 | 40
ADDD | F6 | F8 | F2 | 2

## Slide 13: Tomasulo Organization
FP Registers
From Mem FP Op
Queue Load Buffers
Load1 Load2 Load3 Load4 Load5 Load6
FP adders
Add1 Add2 Add3
FP multipliers
Mult1 Mult2
Reservation Stations
Common Data Bus (CDB)
To Mem
Store Buffers

## Slide 14: Tomasulo Example
Instruction status:
Exec Write
Instruction | j | k | Issue | Comp Result |  | Busy Address
LD | F6 34+ | R2 |  |  | Load1 | No
LD | F2 45+ | R3 |  |  | Load2 | No
MULTD | F0 F2 | F4 |  |  | Load3 | No
SUBD | F8 F6 | F2 |  |  |  | 
DIVD | F10 F0 | F6 |  |  |  | 
ADDD | F6 F8 | F2 |  |  |  | 
Reservation Stations:
Busy Op
S1
Vj
S2
Vk
RS RS
Qj Qk
Time Name
Add1 Add2 Add3 Mult1 Mult2
No No
No No
No
Register result status:
Clock
F0 F2 F4 F6 F8
F10 F12 ... F30
0
FU

## Slide 15: Tomasulo Example Cycle 1
Instruction status:
Exec Write
Instruction | j | k | Issue | Comp Result |  | Busy | Address
LD | F6 34+ | R2 | 1 |  | Load1 | Yes | 34+R2
LD | F2 45+ | R3 |  |  | Load2 | No | 
MULTD | F0 F2 | F4 |  |  | Load3 | No | 
SUBD | F8 F6 | F2 |  |  |  |  | 
DIVD | F10 F0 | F6 |  |  |  |  | 
ADDD | F6 F8 | F2 |  |  |  |  | 
Reservation Stations:
Busy Op
S1
Vj
S2
Vk
RS RS
Qj Qk
Time Name
Add1 Add2 Add3 Mult1 Mult2
No No
No No
No
Register result status:
Clock |  | F0 | F2 | F4 | F6 | F8 | F10 | F12 | ... | F30
1 | FU |  |  |  | Load1 |  |  |  |  | 

## Slide 16: Tomasulo Example Cycle 2
Instruction status:
Exec Write
Instruction | j | k | Issue | Comp Result |  | Busy | Address
LD | F6 34+ | R2 | 1 |  | Load1 | Yes | 34+R2
LD | F2 45+ | R3 | 2 |  | Load2 | Yes | 45+R3
MULTD | F0 F2 | F4 |  |  | Load3 | No | 
SUBD | F8 F6 | F2 |  |  |  |  | 
DIVD | F10 F0 | F6 |  |  |  |  | 
ADDD | F6 F8 | F2 |  |  |  |  | 
Reservation Stations:
Busy Op
S1
Vj
S2
Vk
RS RS
Qj Qk
Time Name
Add1 Add2 Add3 Mult1 Mult2
No No
No No
No
Register result status:
Clock |  | F0 | F2 | F4 | F6 | F8 | F10 | F12 | ... | F30
2 | FU |  | Load2 |  | Load1 |  |  |  |  | 
Note: Unlike 6600, can have multiple loads outstanding

## Slide 17: Tomasulo Example Cycle 3
Instruction status:
Exec Write
Instruction | j | k | Issue | Comp Result |  | Busy | Address
LD | F6 34+ | R2 | 1 | 3 | Load1 | Yes | 34+R2
LD | F2 45+ | R3 | 2 |  | Load2 | Yes | 45+R3
MULTD | F0 F2 | F4 | 3 |  | Load3 | No | 
SUBD | F8 F6 | F2 |  |  |  |  | 
DIVD | F10 F0 | F6 |  |  |  |  | 
ADDD | F6 F8 | F2 |  |  |  |  | 
Reservation Stations:
S1
Vj
S2
Vk
RS RS
Qj Qk
R(F4)
Load2
Time Name Busy Op
Add1 No
Add2 No
Add3 No
Mult1 Yes MULTD Mult2 No
Clock |  | F0 | F2 | F4 | F6 | F8 | F10 | F12 | ... | F30
3 | FU | Mult1 | Load2 |  | Load1 |  |  |  |  | 
Register result status:
Note: registers names are removed (“renamed”) in Reservation Stations; MULT issued vs. scoreboard
Load1 completing; what is waiting for Load1?

## Slide 18: Tomasulo Example Cycle 4
Instruction status: |  |  | Exec | Write |  |  | 
Instruction j | k | Issue | Comp | Result |  | Busy | Address
LD F6 34+ | R2 | 1 | 3 | 4 | Load1 | No | 
LD F2 45+ | R3 | 2 | 4 |  | Load2 | Yes | 45+R3
MULTD F0 F2 | F4 | 3 |  |  | Load3 | No | 
SUBD F8 F6 DIVD F10 F0 ADDD F6 F8 | F2 F6 F2 | 4 |  |  |  |  | 
Reservation Stations:
Time Name Busy
Op
S1
Vj
S2
Vk
RS RS
Qj Qk
SUBD M(A1)
Load2
Add1 Yes
Add2 No
Add3 No Mult1 Mult2
Yes MULTD R(F4) Load2
No
Register result status:
Clock |  | F0 | F2 | F4 | F6 | F8 | F10 | F12 | ... | F30
4 | FU | Mult1 | Load2 |  | M(A1) | Add1 |  |  |  | 
Load2 completing; what is waiting for Load2?

## Slide 19: Tomasulo Example Cycle 5
Instruction status: |  |  | Exec | Write |  |  | 
Instruction j | k | Issue | Comp | Result |  | Busy | Address
LD F6 34+ | R2 | 1 | 3 | 4 | Load1 | No | 
LD F2 45+ | R3 | 2 | 4 | 5 | Load2 | No | 
MULTD F0 F2 | F4 | 3 |  |  | Load3 | No | 
SUBD F8 F6 | F2 | 4 |  |  |  |  | 
DIVD F10 F0 ADDD F6 F8 | F6 F2 | 5 |  |  |  |  | 
Reservation Stations:
Busy Op
S1
Vj
S2
Vk
RS RS
Qj Qk
Time Name
2 Add1 Add2 Add3
10 Mult1
Mult2
Yes SUBD M(A1) M(A2)
No No
Yes MULTD M(A2) R(F4)
Yes DIVD M(A1) Mult1
Register result status:
Clock |  | F0 | F2 | F4 | F6 | F8 | F10 | F12 | ... | F30
5 | FU | Mult1 | M(A2) |  | M(A1) | Add1 | Mult2 |  |  | 

## Slide 20: Tomasulo Example Cycle 6
Instruction status: |  |  | Exec | Write |  |  | 
Instruction j | k | Issue | Comp | Result |  | Busy | Address
LD F6 34+ | R2 | 1 | 3 | 4 | Load1 | No | 
LD F2 45+ | R3 | 2 | 4 | 5 | Load2 | No | 
MULTD F0 F2 | F4 | 3 |  |  | Load3 | No | 
SUBD F8 F6 | F2 | 4 |  |  |  |  | 
DIVD F10 F0 | F6 | 5 |  |  |  |  | 
ADDD F6 F8 | F2 | 6 |  |  |  |  | 
Reservation Stations:
Time Name Busy Op
S1
Vj
S2
Vk
RS RS
Qj Qk
Yes SUBD M(A1) M(A2)
Yes ADDD M(A2) Add1
No
Yes MULTD M(A2)
1 Add1 Add2 Add3
9 Mult1 Mult2
Yes DIVD
R(F4)
M(A1) Mult1
Register result status:
Clock |  | F0 | F2 | F4 | F6 | F8 | F10 | F12 | ... | F30
6 | FU | Mult1 | M(A2) |  | Add2 | Add1 | Mult2 |  |  | 
Issue ADDD here vs. scoreboard?

## Slide 21: Tomasulo Example Cycle 7
Instruction status: |  |  | Exec | Write |  |  | 
Instruction j | k | Issue | Comp | Result |  | Busy | Address
LD F6 34+ | R2 | 1 | 3 | 4 | Load1 | No | 
LD F2 45+ | R3 | 2 | 4 | 5 | Load2 | No | 
MULTD F0 F2 | F4 | 3 |  |  | Load3 | No | 
SUBD F8 F6 | F2 | 4 | 7 |  |  |  | 
DIVD F10 F0 | F6 | 5 |  |  |  |  | 
ADDD F6 F8 | F2 | 6 |  |  |  |  | 
Reservation Stations:
Time Name Busy Op
S1
Vj
S2
Vk
RS RS
Qj Qk
Yes SUBD M(A1) M(A2)
Yes ADDD M(A2) Add1
No
Yes MULTD M(A2)
0 Add1 Add2 Add3
8 Mult1 Mult2
Yes DIVD
R(F4)
M(A1) Mult1
Register result status:
Clock |  | F0 | F2 | F4 | F6 | F8 | F10 | F12 | ... | F30
7 | FU | Mult1 | M(A2) |  | Add2 | Add1 | Mult2 |  |  | 
Add1 completing; what is waiting for it?

## Slide 22: Tomasulo Example Cycle 8
Instruction status: |  |  | Exec | Write |  |  | 
Instruction j | k | Issue | Comp | Result |  | Busy | Address
LD F6 34+ | R2 | 1 | 3 | 4 | Load1 | No | 
LD F2 45+ | R3 | 2 | 4 | 5 | Load2 | No | 
MULTD F0 F2 | F4 | 3 |  |  | Load3 | No | 
SUBD F8 F6 | F2 | 4 | 7 | 8 |  |  | 
DIVD F10 F0 | F6 | 5 |  |  |  |  | 
ADDD F6 F8 | F2 | 6 |  |  |  |  | 
Reservation Stations:
Busy Op
S1
Vj
S2
Vk
RS RS
Qj Qk
Time Name
Add1 2 Add2 Add3
7 Mult1 Mult2
No
Yes ADDD (M-M) M(A2)
No
Yes MULTD M(A2) R(F4)
Yes DIVD M(A1) Mult1
Register result status:
Clock |  | F0 | F2 | F4 | F6 | F8 F10 | F12 | ... | F30
8 | FU | Mult1 | M(A2) |  | Add2 | (M-M) Mult2 |  |  | 

## Slide 23: Tomasulo Example Cycle 9
Instruction status: |  |  | Exec | Write |  |  | 
Instruction j | k | Issue | Comp | Result |  | Busy | Address
LD F6 34+ | R2 | 1 | 3 | 4 | Load1 | No | 
LD F2 45+ | R3 | 2 | 4 | 5 | Load2 | No | 
MULTD F0 F2 | F4 | 3 |  |  | Load3 | No | 
SUBD F8 F6 | F2 | 4 | 7 | 8 |  |  | 
DIVD F10 F0 | F6 | 5 |  |  |  |  | 
ADDD F6 F8 | F2 | 6 |  |  |  |  | 
Reservation Stations:
Busy Op
S1
Vj
S2
Vk
RS RS
Qj Qk
Time Name
Add1 1 Add2 Add3
6 Mult1 Mult2
No
Yes ADDD (M-M) M(A2)
No
Yes MULTD M(A2) R(F4)
Yes DIVD M(A1) Mult1
Register result status:
Clock |  | F0 | F2 | F4 | F6 | F8 F10 | F12 | ... | F30
9 | FU | Mult1 | M(A2) |  | Add2 | (M-M) Mult2 |  |  | 

## Slide 24: Tomasulo Example Cycle 10
Instruction status: |  |  | Exec | Write |  |  | 
Instruction j | k | Issue | Comp | Result |  | Busy | Address
LD F6 34+ | R2 | 1 | 3 | 4 | Load1 | No | 
LD F2 45+ | R3 | 2 | 4 | 5 | Load2 | No | 
MULTD F0 F2 | F4 | 3 |  |  | Load3 | No | 
SUBD F8 F6 | F2 | 4 | 7 | 8 |  |  | 
DIVD F10 F0 | F6 | 5 |  |  |  |  | 
ADDD F6 F8 | F2 | 6 | 10 |  |  |  | 
Reservation Stations:
Time Name Busy Op
S1
Vj
S2
Vk
RS RS
Qj Qk
Add1 0 Add2 Add3
5 Mult1 Mult2
No
Yes ADDD (M-M) M(A2)
No
Yes MULTD M(A2) R(F4)
Yes DIVD M(A1) Mult1
Register result status:
Clock |  | F0 | F2 | F4 | F6 | F8 F10 | F12 | ... | F30
10 | FU | Mult1 | M(A2) |  | Add2 | (M-M) Mult2 |  |  | 
Add2 completing; what is waiting for it?

## Slide 25: Tomasulo Example Cycle 11
Instruction status: |  |  | Exec | Write |  |  | 
Instruction j | k | Issue | Comp | Result |  | Busy | Address
LD F6 34+ | R2 | 1 | 3 | 4 | Load1 | No | 
LD F2 45+ | R3 | 2 | 4 | 5 | Load2 | No | 
MULTD F0 F2 | F4 | 3 |  |  | Load3 | No | 
SUBD F8 F6 | F2 | 4 | 7 | 8 |  |  | 
DIVD F10 F0 | F6 | 5 |  |  |  |  | 
ADDD F6 F8 | F2 | 6 | 10 | 11 |  |  | 
Reservation Stations:
Time Name Busy Op
S1
Vj
S2
Vk
RS RS
Qj Qk
Add1 Add2 Add3
4 Mult1 Mult2
No No No
Yes MULTD M(A2) R(F4)
Yes DIVD M(A1) Mult1
Register result status:
Clock | F0 |  | F2 | F4 | F6 | F8 | F10 | F12 | ... | F30
11 | FU | Mult1 | M(A2) | (M-M+M(M-M) |  |  | Mult2 |  |  | 
Write result of ADDD here vs. scoreboard?
All quick instructions complete in this cycle!

## Slide 26: Tomasulo Example Cycle 12
Instruction status: |  |  | Exec | Write |  |  | 
Instruction j | k | Issue | Comp | Result |  | Busy | Address
LD F6 34+ | R2 | 1 | 3 | 4 | Load1 | No | 
LD F2 45+ | R3 | 2 | 4 | 5 | Load2 | No | 
MULTD F0 F2 | F4 | 3 |  |  | Load3 | No | 
SUBD F8 F6 | F2 | 4 | 7 | 8 |  |  | 
DIVD F10 F0 | F6 | 5 |  |  |  |  | 
ADDD F6 F8 | F2 | 6 | 10 | 11 |  |  | 
Reservation Stations:
Busy Op
S1
Vj
S2
Vk
RS RS
Qj Qk
Time Name
Add1 Add2 Add3
3 Mult1 Mult2
No No No
Yes MULTD M(A2) R(F4)
Yes DIVD M(A1) Mult1
Register result status:
Clock
F0 F2 F4 F6 F8 F10 F12 ... F30
12
FU
Mult1 M(A2) (M-M+M(M-M) Mult2

## Slide 27: Tomasulo Example Cycle 13
Instruction status: |  |  | Exec | Write |  |  | 
Instruction j | k | Issue | Comp | Result |  | Busy | Address
LD F6 34+ | R2 | 1 | 3 | 4 | Load1 | No | 
LD F2 45+ | R3 | 2 | 4 | 5 | Load2 | No | 
MULTD F0 F2 | F4 | 3 |  |  | Load3 | No | 
SUBD F8 F6 | F2 | 4 | 7 | 8 |  |  | 
DIVD F10 F0 | F6 | 5 |  |  |  |  | 
ADDD F6 F8 | F2 | 6 | 10 | 11 |  |  | 
Reservation Stations:
Busy Op
S1
Vj
S2
Vk
RS RS
Qj Qk
Time Name
Add1 Add2 Add3
2 Mult1 Mult2
No No No
Yes MULTD M(A2) R(F4)
Yes DIVD M(A1) Mult1
Register result status:
Clock
F0 F2 F4 F6 F8 F10 F12 ... F30
13
FU
Mult1 M(A2) (M-M+M(M-M) Mult2

## Slide 28: Tomasulo Example Cycle 14
Instruction status: |  |  | Exec | Write |  |  | 
Instruction j | k | Issue | Comp | Result |  | Busy | Address
LD F6 34+ | R2 | 1 | 3 | 4 | Load1 | No | 
LD F2 45+ | R3 | 2 | 4 | 5 | Load2 | No | 
MULTD F0 F2 | F4 | 3 |  |  | Load3 | No | 
SUBD F8 F6 | F2 | 4 | 7 | 8 |  |  | 
DIVD F10 F0 | F6 | 5 |  |  |  |  | 
ADDD F6 F8 | F2 | 6 | 10 | 11 |  |  | 
Reservation Stations:
Busy Op
S1
Vj
S2
Vk
RS RS
Qj Qk
Time Name
Add1 Add2 Add3
1 Mult1 Mult2
No No No
Yes MULTD M(A2) R(F4)
Yes DIVD M(A1) Mult1
Register result status:
Clock
F0 F2 F4 F6 F8 F10 F12 ... F30
14
FU
Mult1 M(A2) (M-M+M(M-M) Mult2

## Slide 29: Tomasulo Example Cycle 15
Instruction status: |  |  | Exec | Write |  |  | 
Instruction j | k | Issue | Comp | Result |  | Busy | Address
LD F6 34+ | R2 | 1 | 3 | 4 | Load1 | No | 
LD F2 45+ | R3 | 2 | 4 | 5 | Load2 | No | 
MULTD F0 F2 | F4 | 3 | 15 |  | Load3 | No | 
SUBD F8 F6 | F2 | 4 | 7 | 8 |  |  | 
DIVD F10 F0 | F6 | 5 |  |  |  |  | 
ADDD F6 F8 | F2 | 6 | 10 | 11 |  |  | 
Reservation Stations:
Busy Op
S1
Vj
S2
Vk
RS RS
Qj Qk
Time Name
Add1 Add2 Add3
0 Mult1 Mult2
No No No
Yes MULTD M(A2) R(F4)
Yes DIVD M(A1) Mult1
Register result status:
Clock
F0 F2 F4 F6 F8 F10 F12 ... F30
15
FU
Mult1 M(A2) (M-M+M(M-M) Mult2

## Slide 30: Tomasulo Example Cycle 16
Instruction status: |  |  | Exec | Write |  |  | 
Instruction j | k | Issue | Comp | Result |  | Busy | Address
LD F6 34+ | R2 | 1 | 3 | 4 | Load1 | No | 
LD F2 45+ | R3 | 2 | 4 | 5 | Load2 | No | 
MULTD F0 F2 | F4 | 3 | 15 | 16 | Load3 | No | 
SUBD F8 F6 | F2 | 4 | 7 | 8 |  |  | 
DIVD F10 F0 | F6 | 5 |  |  |  |  | 
ADDD F6 F8 | F2 | 6 | 10 | 11 |  |  | 
Reservation Stations:
Busy Op
S1
Vj
S2
Vk
RS RS
Qj Qk
Time Name
Add1 Add2 Add3 Mult1
40 Mult2
No No
No No
Yes DIVD M*F4 M(A1)
Register result status:
Clock
F0 F2 F4 F6 F8 F10 F12 ... F30
16
FU
M*F4 M(A2) (M-M+M(M-M) Mult2

## Slide 31: Faster than light computation (skip a couple of cycles)

## Slide 32: Tomasulo Example Cycle 55
Instruction status: |  |  | Exec | Write |  |  | 
Instruction j | k | Issue | Comp | Result |  | Busy | Address
LD F6 34+ | R2 | 1 | 3 | 4 | Load1 | No | 
LD F2 45+ | R3 | 2 | 4 | 5 | Load2 | No | 
MULTD F0 F2 | F4 | 3 | 15 | 16 | Load3 | No | 
SUBD F8 F6 | F2 | 4 | 7 | 8 |  |  | 
DIVD F10 F0 | F6 | 5 |  |  |  |  | 
ADDD F6 F8 | F2 | 6 | 10 | 11 |  |  | 
Reservation Stations:
Busy Op
S1
Vj
S2
Vk
RS RS
Qj Qk
Time Name
Add1 Add2 Add3 Mult1
1 Mult2
No No
No No
Yes DIVD M*F4 M(A1)
Register result status:
Clock
F0 F2 F4 F6 F8 F10 F12 ... F30
55
FU
M*F4 M(A2) (M-M+M(M-M) Mult2

## Slide 33: Tomasulo Example Cycle 56
Instruction status: |  |  | Exec | Write |  |  | 
Instruction j | k | Issue | Comp | Result |  | Busy | Address
LD F6 34+ | R2 | 1 | 3 | 4 | Load1 | No | 
LD F2 45+ | R3 | 2 | 4 | 5 | Load2 | No | 
MULTD F0 F2 | F4 | 3 | 15 | 16 | Load3 | No | 
SUBD F8 F6 | F2 | 4 | 7 | 8 |  |  | 
DIVD F10 F0 | F6 | 5 | 56 |  |  |  | 
ADDD F6 F8 | F2 | 6 | 10 | 11 |  |  | 
Reservation Stations:
Time Name Busy Op
S1
Vj
S2
Vk
RS RS
Qj Qk
Add1 Add2 Add3 Mult1
0 Mult2
No No
No No
Yes DIVD M*F4 M(A1)
Register result status:
Clock | F0 |  | F2 | F4 | F6 | F8 | F10 | F12 | ... | F30
56 | FU | M*F4 | M(A2) | (M-M+M(M-M) |  |  | Mult2 |  |  | 
Mult2 is completing; what is waiting for it?

## Slide 34: Tomasulo Example Cycle 57
Instruction status: |  |  | Exec | Write |  |  | 
Instruction j | k | Issue | Comp | Result |  | Busy | Address
LD F6 34+ | R2 | 1 | 3 | 4 | Load1 | No | 
LD F2 45+ | R3 | 2 | 4 | 5 | Load2 | No | 
MULTD F0 F2 | F4 | 3 | 15 | 16 | Load3 | No | 
SUBD F8 F6 | F2 | 4 | 7 | 8 |  |  | 
DIVD F10 F0 | F6 | 5 | 56 | 57 |  |  | 
ADDD F6 F8 | F2 | 6 | 10 | 11 |  |  | 
Reservation Stations:
Time Name Busy Op
S1
Vj
S2
Vk
RS RS
Qj Qk
Add1 Add2 Add3 Mult1 Mult2
No No
No No
Yes DIVD M*F4 M(A1)
Register result status:
Clock | F0 |  | F2 | F4 | F6 | F8 | F10 | F12 | ... | F30
56 | FU | M*F4 | M(A2) | (M-M+M(M-M) |  |  | Result |  |  | 
Once again: In-order issue, out-of-order execution and completion.

## Slide 35
解答
3
 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 1 | 1 2 | 1 3 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 | … | … | 5 5 | 5 6 | 5 7
L D | F 6 | 3 4 + | R 2 | I | E S | E C | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
L D | F 2 | 4 5 + | R 3 |  | I | E S | E C | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
M U L T D | F 0 | F 2 | F 4 |  |  | I | S | E S | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E C | W |  |  |  |  |  |  | 
S U B D | F 8 | F 6 | F 2 |  |  |  | I | E S | E | E C | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
D I V I D | F 1 0 | F 0 | F 6 |  |  |  |  | I | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | E S | E | E | … | … | E | E C | W
A D D | F 6 | F 8 | F 2 |  |  |  |  |  | I | S | E S | E | E C | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 36: 例题选讲（8）
Loop: LD | F0,0(R1) | ;F0=vector element
ADDD | F4,F0,F2 | ;add scalar from F2
SD | 0(R1),F4 | ;store result
SUBI | R1,R1,8 | ;decrement pointer 8B (DW)
BNEZ | R1,Loop | ;branch R1!=zero
NOP |  | ;delayed branch slot
Instruction producing result
Instruction using result
Execution Latency in clock cycles
Use Latency in clock cycles
FP ALU op | Another FP ALU op | 4 | 3
FP ALU op | Store double | 4 | 2
Load double | FP ALU op | 2 | 1
Load double | Store double | 2 | 0
Integer op | Integer op | 1 | 0
Where are the stalls?

## Slide 37: FP Loop Showing Stalls
1 Loop: 2 | LD stall | F0,0(R1) | ;F0=vector element | 
3 | ADDD | F4,F0,F2 | ;add scalar in F2 | 
4 | stall |  |  | 
5 | stall |  |  | 
6 | SD | 0(R1),F4 | ;store result | 
7 | SUBI | R1,R1,8 | ;decrement pointer 8B | (DW)
8 | BNEZ | R1,Loop | ;branch R1!=zero | 
9 | stall |  | ;delayed branch slot | 
9 clocks: Rewrite code to minimize stalls?
Instruction
Instruction
Use Latency in
producing result | using result | clock cycles
FP ALU op | Another FP ALU op | 3
FP ALU op | Store double | 2
Load double | FP ALU op | 1

## Slide 38: Revised FP Loop Minimizing Stalls
1 Loop: 2 | LD stall | F0,0(R1) |  | 
3 | ADDD | F4,F0,F2 |  | 
4 | SUBI | R1,R1,8 |  | 
5 | BNEZ | R1,Loop | ;delayed branch | 
6 | SD | 8(R1),F4 | ;altered when move past | SUBI
6 clocks: Unroll loop 4 times code to make faster?
Swap BNEZ and SD by changing address of SD
Instruction Instruction Use Latency in
producing result | using result | clock cycles
FP ALU op | Another FP ALU op | 3
FP ALU op | Store double | 2
Load double | FP ALU op | 1

## Slide 39: 例题选讲（9）
/* S1 */
/* S2 */
考察如下循环程序
for (i=1; i<=100; i=i+1) {
A[i] = A[i] + B[i];
B[i+1] =C[i] + D[i+1];
}
S1与S2之间存在何种相关关系？这个循环程序是否可以并行， 若可以，如何使其并行？
解：S1中使用的值是上次循环S2计算的结果，即S2和S1之间存 在循环体间相关；但S2并不相关于S1.只要相关关系不形成环状
，循环程序就可以并行。
不存在S1到S2的相关路径，因此可以把S1和S2对调不影响S2 的执行；
在第一次循环中，S1中使用初始值B[1]，是在循环初始化之前 就已经计算出来

## Slide 40
A[1]=A[1]+B[1]
for (i=1; i<100; i=i+1) { B[i+1] = C[i] + D[i+1];
A[i+1] = A[i+1] + B[i+1];
}
B[101] = C[100] + +D[100];
现在这两条语句之间不再存在循环体间的相关关系， 从而可以让不同循环体的语句重叠执行。

## Slide 41: 例题选讲（10）
I$
Begin
I$ Begin
I$
Finish
I$ Finish
Decod
e
Decod e
Execut
e
Execut e
D$
Begin
D$ Begin
D$
Finish
D$ Finish
Write-
back
Write- back
按照标准五段流水线设计7段顺序发射流水线，增加指令和数据 cache存取阶段到2个时钟周期，如上图所示。并且流水线不具 有任何分支预测机制，并且分支计算比较简单，在Decode段就 能完成。请问：
在此流水线中分支目标最早在那个段获得？
分支产生多少时钟的延迟？
假设1 / 6的指令是分支指令，并且3 / 5分支成功，除分支之 外的指令CPI为1，使用分支失败预测策略，请问此流水线实际 CPI是多少？
答：（1）Decode
（2）2
（3）1+1 / 6*3 / 5*2 = 1.2

## Slide 42: 例题选讲（11）
某处理器采用按照分支地址索引的二位历史预测器PR
，处理器执行下述程序段，R1的初始值为5，代码段 Project1中不会修改R1的值，预测器PR的初始值为 00，表示预测分支失败。填写下表：
Project1: {
……
}
 | SUBI | R1, 1+, R1
X1: | BNEQ | Project1

## Slide 43
执行状态 | 预测器PR值 | 预测 | 实际 | 预测是否成功
Project1:R1= 5 | 00 | 分支失败 | NULL | NULL
X1: R1=4 | 00 | 分支失败 | 分支成功 | 否
X1:R1=3 | 01 | 分支失败 | 分支成功 | 否
X1:R1=2 | 10 | 分支成功 | 分支成功 | 是
X1:R1=1 | 11 | 分支成功 | 分支成功 | 是
X1:R1=0 | 11 | 分支成功 | 分支失败 | 否

## Slide 44: BTB 习题12
有一个深度流水线化的处理器，仅为条件分支配备一 个分支目标缓冲器，加速预测错误的损失为4个时钟 周期，缓冲器缺失损失3个时钟周期，并假设命中率 为90%，精度为90%，分支频率为15%。比较该处理 器与一个固定2个时钟周期分支损失的处理器的加速 比。假设无分支停顿的CPI为1。
答：
加速比=CPI (noBTB) / CPI (BTB)
=[CPI (base) + Stall (noBTB) ] / [CPI (base) + Stall (BTB) ]

## Slide 45: BTB 习题12
Stall (noBTB) = 15%*2=0.3
对于Stall (BTB) ：
BTB结果 | BTB预测 | 出现频率 | 开销（时钟频率）
未命中 | 无 | 15%*10%=1.5% | 3
命中 | 正确 | 15%*90%*90%=12.1% | 0
命中 | 错误 | 15%*90%*10%=1.3% | 4
Stall (BTB) = (1.5%*3) + (12.1%*0) + (1.3%*4) = 0.097
(1+0.3) / (1 + 0.097) = 1.2 (15%*2=0.3 noBTB)

## Slide 46: 例题选讲（13）
Suppose a processor executes at
  Clock Rate=200MHz(5ns per cycle), Ideal (no misses) CPI=1.1
  50% arith/logic,30% ld/st, 20% control
Miss Brhavior:
  10% of memory opearations get 50 cycle miss penalty
  1% of instructions get same miss penalty
CPI = ideal CPI + average stalls per instruction 1.1(cycles/ins) + [0.30(DataMops/ins) × 0.10(miss/DataMop)
× 50(cycle/miss)] + [1(instMop/ins) × 0.01(miss/instMop × 50(cycle/miss)]
= (1.1 + 1.5 + 0.5) cycle/ins = 3.1
AMAT=(1/1.3) × [1+0.01 ×50]+(0.3/1.3) ×[1+0.1 ×50] = 2.54

## Slide 47: 习题讲解(14)
某种GPU结构包含10个SIMD处理器，每个SIMD指令有32 字节宽度，每个SIMD处理器包含8个单精度算数和 load/store指令的通道，这意味每个非分支non- diverged SIMD指令每周期产生32字节结果。假设分散 分支导致平均80%的线程是活跃的。假设70%的SIMD指 令执行单精度算数和20% load/store指令。由于不是 所有的内存延迟能被隐藏，假设SIMD执行的平均发射 率为0.85.GPU时钟速度为1.5GHz。
a.计算GPU的吞吐率(GFLOP/secGPU)
b.假设有下述的选择
  增加单精度通道到16；
  增加SIMD处理器到15个；(不影响其他处理器性能)
  增加cache减少内存延迟40%，能够增加发射率到 0.95
每种方法产生的加速比

## Slide 48: 习题讲解
a.
1.5GHz*0.80*0.85*0.70*10cores*32/4=57.12GFLOPs/s
b
1. 1.5GHz*0.80*0.85*0.70*10cores *64/4=114.24GFLOPs/s
speedup = 114.24/57.12=2
2. 1.5GHz*0.80*0.85*0.70*15cores *32/4=85.68GFLOPs/s speedup = 85.68/57.12=1.5
3. 1.5GHz*0.80*0.95*0.70*10cores *32/4=63.84GFLOPs/s speedup = 63.84/57.12=1.11

## Slide 49: 例题选讲（15）
P0 |  |  | 
 | Coherency state | Address tag | Data
B0 | I | 100 | 00 10
B1 | S | 108 | 00 08
B2 | M | 110 | 00 30
B3 | I | 118 | 00 10
P1 |  |  | 
 | Coherency state | Address tag | Data
B0 | I | 100 | 00 10
B1 | M | 128 | 00 68
B2 | I | 110 | 00 10
B3 | S | 118 | 00 18
P3 |  |  | 
 | Coherency state | Address tag | Data
B0 | S | 120 | 00 20
B1 | S | 108 | 00 08
B2 | I | 110 | 00 10
B3 | I | 118 | 00 10
…
On-chip interconnect (with coherency manager)
本图描述一个典型的SMP 多处理器结构，使用 snooping协议。每个 cache使用直接映射，包 含4个块，每个块包含两 个字，为了简化，cache 的地址标签包含全地址， 每个字显示两个16进制。
一致性协议状态为M，S和I 状态。
每条指令有下述形式：
P#:<op><addr>[<value>] P#代表CPU号；<op>代表 读写；<addr>代表内存地 址；<value>代表写操作的 新值
Memory | 
Address | Data
… | … …
100 | 00 10
108 | 00 08
110 | 00 10
118 | 00 18
120 | 00 20
128 | 00 28
130 | 00 30
… | … …

## Slide 50: 解答
在初始状态（上图所示）分布进行下面操作，请列出内存和 cache的结果状态（例如一致性状态，标签和数据）。仅仅描述 状态改变的块。例如P0.B0: (I, 120, 00 01) 表示处理器P0的块 B0有最后状态I，标记为120，数据位00和01。
a. P0: read 120
b. P0: write 120 80
c. P3: write 120 80
d. P1: read 110
e. P0: write 108 48
f. P0: write 130 78
g. P3: write 130 78

## Slide 51: 解答
a. P0: read 120 -> P0.B0: (S, 120, 0020)
returns 0020
b. P0: write 120<-80 -> P0.B0: (M, 120, 0080)
P3.B0: (I, 120, 0020)
c. P3: write 120<-80 -> P0.B0:(I,120,0080)
P3.B0: (M, 120, 0080)
d. P1 read 110-> P0.B2:(S,110,0030);(writeback to memeory)
P1.B2: (S, 110, 0030) returns 0030
e. P0: write 108<-48 ->P0.B1: (M, 108, 0048)
P3.B1: (I, 108, 0008)
f. P0: write 130<-78 ->P0.B2: (M, 130, 0078)
M: 110<-0030
(write back to memory)
g. P3: write 130<-78 ->
P0.B2:(I,130,0078)
P3.B2:(M, 130, 0078)

## Slide 52: 例题选讲（16）
例3：对于目前一般的磁盘而言，读或写一个512字节的扇区的平 均时间是多少？假设此时磁盘空闲，这样没有排队延迟，公布的 平均寻道时间是9ms，传输速度是4M/s，转速是7200rpm，控 制器的开销是1ms。
解：平均磁盘访问时间=平均寻道时间+平均旋转延迟+传输时间
+控制器开销
0.5 0.5KB
 1ms  9  4.2  0.125 1  14.3ms
9ms 
假设实际测得的寻道时间是共布值的33%，请求块大小为4KB， 读取和传输速度增加到40MB/s，则答案是：
3ms+4.2ms+0.1ms=8.3ms
7200RPM 4.0MB / s

## Slide 53: 例题选讲（17）
假设处理器每秒发送40 I/O请求，请求间隔满足负指数分布，磁 盘处理每个I/O的时间为20ms，请问：
1. 磁盘的使用率
2. 请求的排队时间
3. 请求的响应时间
T sys
u (server utilization)=λ ×T ser = 40/s × 0.02s = 0.8
T q (avg time/customer in queue) = T ser × u / (1-u)
=20 ×0.8/(1-0.8) = 20 × 4 = 80ms (0.08s)
(avg time/customer in system) = T q +T ser=100ms

## Slide 54: 例题选讲（18）
设有如下所示的磁盘子系统：
10个磁盘，都标示为MTTF=1,000,000小时；
1个SCSI控制器，MTTF=500,000小时；
1个电源MTTF=200,000小时；
一个风扇MTTF=200,000小时；
一个SCSI缆线MTTF=1,000,000小时；
各个部件的生命周期是各自独立的，故障时独立的，计算整个系 统的MTTF。

## Slide 55: 解答
故障率之和为：
系统故障率=10 × 1 / 1,000,000 + 1 / 500,000 + 1 /
200,000 + 1 / 200,000 + 1 / 1,000,000 = 23 /
1,000,000小时
系统MTTF为故障率的倒数：
MTTF系统= 1,000,000 / 23=43500小时=5年

## Slide 56: 例题选讲
IBM研究：超标量流水线限制？
内存带宽
  Fetch 1 instr / cycle from I-cache
  40% of instructions are load / store (D-cache)
Code characteristics (dynamic)
从内存读取具有2个时钟周期的延迟 可以通过CPU内存缓存，隐藏延迟
Loads – 25%
Stores 15%
ALU / RR – 40%
Branches – 20%
分支具有2个时钟周期的延迟
1 / 3 unconditional (always taken).
1 / 3 conditional taken.
1 / 3 conditional not taken.

## Slide 57: 假设
Cache Performance
  Assume 100% hit ratio (upper bound)
  Cache latency: I = D = 1 cycle default
Load and branch scheduling
  Loads
» 25% cannot be scheduled (delay slot empty)
» 65% can be moved back 1 or 2 instructions
» 10% can be moved back 1 instruction
  Branches
» Unconditional – 100% schedulable (fill one delay slot)
» Conditional – 50% schedulable (fill one delay slot)
在lec04-Pipeline P48

## Slide 58: CPI优化
Goal and impediments
  CPI = 1, prevented by pipeline stalls
No cache bypass of RF, no load/branch scheduling
  Load penalty: 2 cycles: 0.25 x 2 = 0.5 CPI
  Branch penalty: 2 cycles: 0.2 x 2/3 x 2 = 0.27 CPI
– Total CPI: 1 + 0.5 + 0.27 = 1.77 CPI
Bypass, no load/branch scheduling
  Load penalty: 1 cycle: 0.25 x 1 = 0.25 CPI
– Total CPI: 1 + 0.25 + 0.27 = 1.52 CPI

## Slide 59: 更多CPI优化
Bypass, scheduling of loads/branches
– Load penalty:
» 65% + 10% = 75% moved back, no penalty
» 25% => 1 cycle penalty
» 0.25 x 0.25 x 1 = 0.0625 CPI
– Branch Penalty
» 1/3 unconditional 100% schedulable => 1 cycle
» 1/3 cond. not-taken, => no penalty (predict not-taken)
» 1/3 cond. Taken, 50% schedulable => 1 cycle
» 1/3 cond. Taken, 50% unschedulable => 2 cycles
» 0.25 x [1/3 x 1 + 1/3 x 0.5 x 1 + 1/3 x 0.5 x 2] = 0.167
Total CPI: 1 + 0.063 + 0.167 = 1.23 CPI

## Slide 60: 例题选讲
一个四路相联cache，CPU字长为4字节，内存和
cache都是以字节编址，cache和内存交换单位为块
，每个块大小为512字节，cache能够容纳1024个块
。如果物理内存为32位地址：
（1）请画出cache和内存的地址格式，标明块内偏移 地址、组号和标签位置；
（2）请计算内存地址FAB12389（16进制）在cache
中可能的位置块号。

## Slide 61
Cache
2-Way Assoc (12 mod 4) = 0
0 1 2 3 4 5 6 7
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
Memory

## Slide 62: 解答
Tag标签（15位） | 组地址（8位） | 块内偏移地址（9位）
解：（1）
（2）二进制地址
1111 1010 1011 0001 0010 0011 1000 1001
Cache中包含数组为1024/4 = 256组
Cache内组地址：1 ■ 0010 ■ 001
也就是第145组，
可能在cache内中的块号为580,581,582和583

## Slide 63: Cache performance
Miss-oriented Approach to Memory Access:
Separating out Memory component entirely
  AMAT=Average Memory Access Time
Inst
CPUtime  IC (CPIExecution  MemAccess  MissRate  MissPenalty)  CycleTime
AMAT=HitTime + MissRate x MissPenalty
=(HitTimeInst+MissRateInst x MissPenaltyInst) + (HitTimeData+MissRateData x MissPenaltyData)
Inst
CPUtime  IC (CPIAluOps  MemAccess  AMAT )  CycleTime

## Slide 64: 例题选讲
给定一下假设，试计算直接映象Cache和两路组相联Cache的平 均访问时间以及CPU的性能。
假设：
1. 理想Cache情况下的CPI为2.0，时钟周期为2ns，平均每条指 令访存1.2次；
2. 两种Cache容量均为64KB，块大小为32个字节；
3. 组相联Cache中的多路选择器使得CPU的时钟周期增加了10%
4. 这两种Cache的失效开销都是80ns；
5.命中时间为1个时钟周期；
6. 64KB直接映象Cache失效率为1.4%，64KB两路组相联 Cache的失效率为1.0%。

## Slide 65: 解答
1. 因为 平均访存时间 = 命中时间+失效率 ×失效开销
平均访存时间直接=命中时间直接+失效率直接×失效开销直接
=1×2+1.4% ×80=3.12ns
平均访存时间两路=命中时间两路+失效率两路×失效开销两路
=1×2(1+10%)+1.0% ×80=3.00ns
2. CPU的性能
CPU时间直接=IC ×((2 ×2)+1.2 ×1.4% ×80)=IC ×5.344
总CPU时间两路=IC ×((2 ×2.2)+1.2 ×1.0% ×80)=IC ×2.36
指令数
指令数
 IC×[(CPIexecution ×时钟周期时间)  (访存次数×失效率×失效开销×时钟周期)]
CPU时间 IC× (CPIexecution  失效次数×失效开销) ×时钟周期

## Slide 66: 分支预测
/*B1*/
/*TAKEN PATH for B1*/
/*B2*/
/*TAKEN PATH for B2*/
/*B3*/
/*TAKEN PATH for B3*/
代码有四个分支（B1，B2，B3和B4），如果分支成功，则对应大括号中的代码执行。
for ( int i=0; i< N; i++) { val = i+2;
if (val % 2 == 0){ sum += val;
}
if (val % 5 == 0){ sum += val;
}
/*B4*/
/*TAKEN PATH for B4*/
if (val % 10 == 0){ sum += val;
}
}
上述代码执行在一个具有全局分支预测器的处理器。全局预测器具有以下特性：
1）全局预测器（GHR）1位
2）分支历史表（PHT）4项
3）分支历史表项（PHTE）11位有符号饱和计数器（-1024~1023）
4）在代码运行之前，所有PHTE初始值为0
5）当代码运行，如果相应分支成功，PHTE为增加1，如果分支失败，则PHTE减1

## Slide 67
（1）哪些分支是相关的
B1是本地相关，B2，B3，B4不是本地相关
B4全局关联与B2，B3关联。如果B2或者B3不发生，B4也不发 生
（2）当N=2时，给出GHR的变化过程
初始值 | 00
B1 i=0 | 00
B2 i=0 | 01
B3 i=0 | 10
B4 i=0 | 00
B1 i=1 | 00
B2 i=1 | 00
B3 i=1 | 00
B4 i=1 | 00